## Slide 1: IoT 기반 원격-실시간 소형 방재센터 구축 시스템 개발 진도 보고
2019. 06. 14
정문성

## Slide 2: Architecture of IoT
Internet
Interface
Server
Gateway
Gateway
Thing
Thing
Thing
Gateway

## Slide 3: Message Communication
Time
Send test signal
Request to perform test
Return test result
Save the result
Things
Gateway
Server
Interface
Request test result data
Return data that analyzed the test result data
Notification of abnormal value detection
Request to confirm
Return confirmation

## Slide 4: Testbed

## Slide 5: Flow Chart: Thing Aspect

## Slide 6: Flow Chart: Server Aspect

## Slide 7: Tables In Database
gateway | 
gMacAddr | char(12)
numOfThings | int
data | 
time | datetime
thingMacAddr | char(12)
value | double
thing | 
tMacAddr | char(12)
gatewayMacAddr | char(12)
testTime | time
log | 
time | datetime
thingMacAddr | char(12)
description | char(40)

## Slide 9: App. UI
107호
Log
한국빌딩 1층 데이터를 성공적으로 수신하였습니다.
한국빌딩 1층 동문 데이터를 성공적으로 수신하였습니다.
한국빌딩 1층 서문 데이터를 성공적으로 수신하였습니다.
한국빌딩 1층 중앙과의 연결이 끊어졌습니다.
한국빌딩 2층 복도 데이터를 성공적으로 수신하였습니다.
한국빌딩 2층 중앙과의 연결이 끊어졌습니다.
한국빌딩 1층으로부터 이상값이 탐지되었습니다.
Features
Send test signal to things
Check datas and logs

## Slide 10: KEM Protocol
DLE | STX | CMD | LEN | DATA | DLE | ETX | CKS
A |  | B | C | D | E |  | F
구분 | 크기 | 설명
A | 2 byte | DLE(10H) STX(02H), Protocol 시작을 나타내는 필드
B | 1 byte | Command, Packet의 종류와 전송 방향을 나타내는 필드
C | 2 byte | Length, DATA 필드의 길이를 나타는 필드
D | n byte (n ≥ 0) | Data, 전송할 데이터를 나타내는 필드 LEN 필드 값이 10이면 10 byte 길이의 데이터 전송 LEN 필드 값이 0이면 DATA 필드를 사용하지 않음
E | 2 byte | DLE(10H) ETX(03H), Protocol 종료를 나타내는 필드
F | 1 byte | Packet 오류 검출에 사용되는 필드
구분 | 크기 | 설명
A | 2 byte | DLE(10H) STX(02H), Protocol 시작을 나타내는 필드
B | 1 byte | Command, Packet의 종류와 전송 방향을 나타내는 필드
C | 2 byte | Length, DATA 필드의 길이를 나타는 필드
D | (1 + n) byte (n ≥ 0) | Data, 수신받은 Packet에 대한 반환값을 나타내며, 첫 byte는 Packet을 처리한 결과 상태를 나타냄 * 00H: 수신받은 Packet을 정상적으로 처리함 * 10H: 수신받은 Command가 존재하지 않음 * 20H: 수신받은 Command를 처리하지 못함 * 40H: 수신받은 데이터에 문제가 있음 * 80H: 00H, 10H, 20H, 40H 이외의 예외상황 발생
E | 2 byte | DLE(10H) ETX(03H), Protocol 종료를 나타내는 필드
F | 1 byte | Packet 오류 검출에 사용되는 필드
Deprecated

## Slide 11: KEM Protocol(Cont’d)
0xAB | 0x01 | Length | CMD | Data | CRC
0xAB | 0x01
  RF Module에서 정의된 전송 명령어
Length(1 byte)
  CMD, Data, CRC 필드의 총 개수
  0x01 ~ 0x3F
Data(n bytes)
  프레임에 포함할 데이터를 넣는 필드
CRC(1 byte)
  8 bit CRC check
  CRC 검사 결과 이상이 있을 경우 프레임 재 전송 요청
    한 byte의 하위 4 비트를 1로 set

## Slide 12: KEM Protocol
0xAB | 0x01 | Length | CMD | Data | CRC
CMD(1 byte)
  화재 알림 명령
    Tx: 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05
    Rx: 0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x8F
  Test 수행 결과
    Tx: 0x10, 0x11, 0x12
    Rx: 0x90, 0x91, 0x92, 0x9F
  Test 명령 수신
    Tx: 0x20
    Rx: 0xA0, 0xA1, 0xAF
  데이터 전송
    Tx: 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34
    Rx: 0xB0, 0xB1, 0xB2, 0xB3, 0xB4, 0xBF